## Slide 1
POC IA sécurité machine
Collecte, labellisation et augmentation des données pour entraîner trois modèles, puis une couche de décision.
73
vidéos actuelles
3
modèles POC
Le risque principal: une main ou une partie du corps s’approche trop vite de la zone dangereuse.

## Slide 2
Ce qu’on a déjà
Le dataset existe déjà. La priorité est de le structurer par classes, événements et contexte sécurité.
73
clips MP4
10,4 min
vidéo brute
2
personnes
30 FPS
toutes les vidéos
Important: les clips unsafe contiennent les vrais gestes dangereux, mais l’accident lui-même dure souvent environ 1 seconde ou moins.
Minutes par classe
safe
9 clips
6,37 min
unsafe
64 clips
4,00 min
Pour l’entraînement: on découpera les vidéos en fenêtres temporelles autour de event_start, pas seulement par fichier complet.
POC sécurité machine · version simple

## Slide 3
Exemples à labelliser
On garde des exemples visuels clairs: setup, événement dangereux, et contexte sécurité mauvais.
setup
Enregistrement réel
Machine, zone jaune, caméra en hauteur et laptop: cette scène sert à calibrer la zone dangereuse.
unsafe
Proche de tomber / danger
Exemple positif: mouvement rapide près de la machine. À annoter autour de event_start.
mauvais contexte
Distrait + blouse ouverte
La personne regarde ailleurs et la blouse bleue est ouverte: attention basse et col/blouse incorrect.
POC sécurité machine · version simple

## Slide 4
Ce qu’il faut labelliser
On ne labellise pas seulement safe/unsafe. On labellise le moment, la zone, l’attention et le vêtement.
event_start = première frame où la main entre dans la zone dangereuse
event_end = retour hors danger ou fin de l’action dangereuse
Champs minimum par clip
event_start_frame et event_end_frame
zone dangereuse 3D: position + dimensions
distance main/corps-zone par frame
attention: attentive / distracted / unclear
blouse/col: correct / ouvert / incorrect / not_visible
personne, angle caméra, FPS, scénario
POC sécurité machine · version simple

## Slide 5
Architecture POC
Les trois modèles restent séparés. Une couche stack/policy combine leurs signaux pour décider plus prudemment.
Modèle col/blouse
Correct, ouvert, incorrect, non visible
Modèle attention
Score 0-1: attentif, distrait, incertain
Master predictor
Risque futur: main/corps vers zone dans N secondes
↓
Stack / policy layer
Amplifie le risque si l’attention est basse, rend les seuils plus stricts quand la personne est proche de la machine, et déclenche une règle dure si la blouse/col est mauvais près de la zone.
safe
near_risk
will_enter_danger_zone_Ns
in_danger_zone
shutdown / alert
POC sécurité machine · version simple

## Slide 6
Augmentation par modèle
L’augmentation doit rester réaliste et seulement dans le train set, jamais dans validation/test.
1. Col / blouse
crop cou + torse
brightness / contraste / flou léger
petites rotations et échelles
occlusion partielle réaliste
équilibrer correct vs ouvert
2. Attention
fenêtres temporelles 1-3 s
jitter sur tête / épaules
mouvements de tête distraits
blur de mouvement
classes attentive/distracted équilibrées
3. Master
sliding windows avant event_start
time-warp: geste plus lent/rapide
bruit léger sur keypoints
crop/caméra/lumière réalistes
trajectoires synthétiques 3D
POC sécurité machine · version simple

## Slide 7
Simulation 3D
La simulation sert surtout à contrôler la distance vraie entre le corps, la main et la zone dangereuse.
On reconstruit la machine et la zone dangereuse dans un repère 3D connu.
Ce que la 3D ajoute
distance exacte main/corps-zone par frame
near-miss et accidents contrôlés
variations de caméra et éclairage
plus de cas rares sans risque réel
validation finale sur vraies vidéos
POC sécurité machine · version simple

## Slide 8
Prochaines actions
Objectif court terme: transformer les 73 vidéos en dataset entraînable pour une démo POC.
Labelliser maintenant
manifest propre par clip
event_start/event_end
attention + blouse/col
zone dangereuse 3D
split par personne et scénario
Compléter le POC
extraire des fenêtres avant accident
augmenter chaque modèle séparément
entraîner 3 baselines simples
brancher la policy layer
tester sur vidéos jamais vues
POC sécurité machine · version simple