## Slide 1
POC
sécurité machine
Collecte de données & architecture IA
Objectif: construire un dataset exploitable pour prédire l’approche dangereuse de la zone machine, mesurer l’attention et contrôler le col bleu.
73
vidéos déjà capturées
10,4 min
données brutes
L’événement critique dure < 1 seconde: la main entre dans le volume dangereux.
contexte
approche
entrée zone

## Slide 2
État actuel de la collecte
Les données existent, mais la prochaine valeur vient du nettoyage et du labelling temporel.
73
clips MP4
2
techniciens
1440×720
résolution
30 FPS
fréquence
Point faible identifié
Les clips unsafe sont majoritaires mais très courts.
Pour prédire, il faut annoter le moment exact où la main entre dans la zone.
Les noms actuels ne suffisent pas comme vérité terrain.
Chart: Nombre de clips par personne et classe
| ilyas | zaayd
safe | 4 | 5
unsafe | 42 | 22
Chart: Durée moyenne des clips
| safe | unsafe
secondes | 42.9 | 3.8
Source: captures_manifest.csv généré depuis le dossier captures
mai 2026

## Slide 3
Unsafe = séquence positive, pas label de toute la vidéo
L’accident réel est court. Ce qui nous intéresse est la trajectoire qui précède l’entrée de la main dans la zone.
Le clip entier ne doit pas être marqué unsafe frame par frame.
Avant l’événement: état encore safe, mais pré-accident.
Pendant l’événement: main ou corps dans la zone.
Après l’événement: contexte utile, pas une cible de prédiction.
Labels temporels à créer
t-5s
a t-1s
t0
entrée
t+1s
a t+3s
event_start_frame: première frame où la main entre.
event_end_frame: sortie de la zone.
danger_zone_id + géométrie 3D connue.
distance minimale à la zone à chaque frame.
POC sécurité machine · collecte de données
mai 2026

## Slide 4
Labellisation minimale pour rendre le dataset entraînable
On sépare les labels observés pendant la collecte des labels prédictifs générés ensuite.
Session
session_id
person_id
camera_id
FPS, résolution
scénario: safe / near_miss / unsafe_event
Événement
event_start_frame
event_end_frame
partie du corps concernée
inside_zone par frame
distance minimale à la zone
États humains
attention: attentive / distracted / unclear
collar: correct / incorrect / not_visible
occlusion: oui / non
qualité: usable / à revoir
Format recommandé
video.mp4 + labels.jsonl + metadata.json + danger_zone.json
POC sécurité machine · collecte de données
mai 2026

## Slide 5
Architecture POC: trois modèles, une couche de politique
Le master prédit le risque. Les modèles attention et col modifient la décision de sécurité.
Entrées synchronisées
vidéo brute
pose 2D/3D
zone dangereuse 3D
distance main-zone
métadonnées caméra
Modèle col bleu
crop cou / torse → conformité
Modèle attention
posture / tête / séquence → score
Master predictor
série temporelle → risque futur
Policy layer
abaisse le seuil si attention basse
déclenche si col incorrect près de la machine
émet warning / shutdown selon risque
POC sécurité machine · collecte de données
mai 2026

## Slide 6
Modèle maître: prédire l’approche dangereuse
La cible n’est pas “accident maintenant”, mais “risque que la main ou le corps touche la zone bientôt”.
Features principales
positions poignets / coudes / épaules
distance 3D à la zone dangereuse
vitesse vers la zone
time-to-contact estimé
orientation du corps
score attention en entrée optionnelle
Architecture POC proposée
fenêtre 2-5s
TCN / GRU
risque 0-1
Commencer simple: TCN ou GRU sur keypoints + distances.
Ajouter Transformer temporel si le POC montre un vrai gain.
Tester une version GNN squelette plus tard, pas au premier sprint.
Sorties: risk_0.5s, risk_1s, risk_2s + distance courante.
POC sécurité machine · collecte de données
mai 2026

## Slide 7
Modèle attention: rendre la décision plus sensible
Ce modèle ne remplace pas le master. Il ajuste la tolérance au risque selon l’état humain.
Label POC
attentive
distracted
unclear
durée minimale: fenêtres de 2-5 secondes
Il faut privilégier des clips où le geste est similaire mais l’attention change.
Couche politique
Si l’attention baisse, le seuil de sécurité baisse aussi.
exemple: shutdown si risk > 0,80 devient risk > 0,60
Entrées: crop tête/torse + pose + orientation.
Architecture: CNN léger + GRU/TCN, ou features pose + MLP.
POC sécurité machine · collecte de données
mai 2026

## Slide 8
Modèle col bleu: contrôle de conformité séparé
Le col est un signal de sécurité indépendant, surtout quand le technicien se rapproche de la machine.
Input recommandé: crop cou / torse, pas la frame complète.
Architecture & labels
Détection personne → crop haut du corps.
Classifieur léger: MobileNetV3 / EfficientNet-B0.
Labels: collar_correct, collar_incorrect, not_visible, unclear.
Règle: si proche machine + collar_incorrect → danger / arrêt.
À éviter: changer fortement la teinte bleue pendant l’augmentation.
POC sécurité machine · collecte de données
mai 2026

## Slide 9
Simulation 3D: accélérer les cas rares et calibrer la distance
Le simulateur sert surtout le master predictor: il donne une vérité terrain parfaite sur la zone et les trajectoires.
Digital twin
machine simplifiée
volume dangereux 3D
caméra au même angle
humain riggé
Labels auto
keypoints 3D
distance main-zone
inside_zone
time-to-contact
Variations
angle caméra
vitesse du geste
taille utilisateur
near-miss vs entrée zone
Règle de validation
La simulation enrichit le training, mais la validation/test reste sur vidéo réelle.
POC sécurité machine · collecte de données
mai 2026

## Slide 10
Augmentation: oui, mais par modèle
On augmente uniquement le train set. Validation et test restent réels et non augmentés.
Master
fenêtres glissantes 2-5s
bruit léger sur keypoints
speed up / slow down
dropout de frames
pose + zone transformées ensemble
Attention
crop jitter tête/torse
blur léger
variation lumière
petites pertes de frames
séquences attentive vs distracted
Col bleu
luminosité / contraste
zoom et crop
compression JPEG
rotation faible
pas de forte modification de teinte
POC sécurité machine · collecte de données
mai 2026

## Slide 11
Prochain sprint: rendre le POC entraînable
Le gain principal n’est pas plus de code, c’est une vérité terrain propre.
À faire sur les données actuelles
Renommer ou indexer tous les clips via manifest.
Annoter event_start/event_end pour chaque unsafe.
Annoter collar et attention sans se fier uniquement au nom fichier.
Définir le volume dangereux 3D et sa projection caméra.
Créer splits par personne/session, jamais par frame aléatoire.
Compléter pour le POC
20 clips unsafe_event de 8-12s
20 near_miss où la main approche sans entrer
20 safe_control avec mouvement similaire
simulation 3D pour variations distance/vitesse
Objectif: prouver la chaîne data → labels → modèles → policy.
Livrable attendu: dataset versionné + trois premiers modèles POC
mai 2026